### Bestektekst Schöck Isokorb® voor beton-staal aansluitingen

###### Omschrijving

Constructieve koudebrug onderbreking voor uitkragende staalconstructies aan een achterliggende betonconstructie waarbij momenten en/of dwarskrachten moeten overgedragen worden.

###### Meting

(ofwel)

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de te verbinden constructie-elementen.

(ofwel)

meeteenheid: aantal

meetcode: horizontaal gemeten langs de gevel

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

De aannemer legt voor de plaatsing een technische documentatie en berekeningsnota van het thermisch onderbrekingselement voor, waaruit de dimensionering volgens de opgegeven momenten en dwarskrachten kan afgeleid worden.

Wapeningsstaal B500 B conform NBN-EN 10080:2005

Ter hoogte van de isolatie bestaat de wapening uit roestvast staal matnr. 1.4401, 1.4404 of 1.4571 of hoogwaardiger conform NBN-EN 10088

- Drukplaat aan de buitenzijde: matnr. 1.4401, 1.4404 of 1.4571 of hoogwaardiger

- De nodige bijlegwapening wordt voorzien.

Het element wordt verankerd door wapening in de betonconstructie en met moeren aan de staalconstructie gekoppeld.

Specificaties

Op te nemen moment: … kNm / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen

Op te nemen dwarskracht: … kN / volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen

Isolatie: polystyreen EPS 35

- Dikte: 80mm

###### Uitvoering

Volgens tekening en berekening van de architect/stabiliteitsingenieur en voorschriften van de leverancier.

###### Types

Schöck Isokorb® XT/T type SK-M1-V1-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SK-M1-V2-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SK-MM1-VV1-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SK-MM2-VV1-H...-L220-D22

Schöck Isokorb® XT/T type SK-MM2-VV2-H...-L220-D22

Schöck Isokorb® XT/T type SQ-V1-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SQ-V2-H...-L220-D16

Schöck Isokorb® XT/T type SQ-V3-H...-L220-D16