### Cahier de charges Sconnex® type M

### Schöck Sconnex®

Pour éviter les ponts thermiques à la base des murs érigés en briques silico-calcaires. Classe de résistance de la pierre : 20. Livraison et installation d'un élément hydrofuge porteur (w = 0,11 kg/(m² * h ^ 0,5)). Se compose de béton léger et de mousse de polystyrène, pour la première ou la dernière couche des murs ascendants en briques silico-calcaire. Exécution conforme à l'agrément Z-17-1-749 du DIBt et aux instructions de l'architecte ou de l'ingénieur en stabilité. Les documents techniques du fabricant doivent être respectés.

Coefficient de conductivité types M-N1 : λeq = 0,182 (W/mK).

Coefficient de conductivité types M-N2 : λeq = 0,248 (W/mK).

###### Types

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B115

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B150

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B175

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B200

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B240

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B115

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B150

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B175

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B200

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B240